INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2013

Estabelece as características mínimas do sistema de rastreamento, localização de embarcações draga de extração mineral, conforme artigos 6º e 7º da RESOLUÇÃO CONSEMA nº 116/06 e homologação de empresas de rastreamento e monitoramento, revoga a Portaria FEPAM n° 065/2007, e dá outras providências.

O Diretor-Presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33.765, de 28 de dezembro de 1990, que regulamenta a Lei Estadual nº 9.077:

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO do CONSEMA nº 116/06, que visa orientar, uniformizar e disciplinar o Licenciamento Ambiental do uso de equipamento de dragagem em atividades de mineração em corpos hídricos e;

CONSIDERANDO os artigos 6º e 7º da mesma RESOLUÇÃO;

CONSIDERANDO as dificuldades operacionais resultantes das características intrínsecas aos sistemas atuais de rastreamento e localização das embarcações, bem como à diversidade de tipos de embarcações existentes e conseqüente adaptação para instalação do rastreador;

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar o sistema de rastreamento e monitoramento à luz da evolução tecnológica dos equipamentos utilizados e do incremento da demanda minerária nos leitos de recursos hídricos.

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer as características que devem ser atendidas pelas empresas para o fornecimento de sistema de rastreamento, monitoramento e localização de embarcações draga de extração mineral, conforme dispõe as RESOLUÇÕES CONSEMA nº 116/2006 e 165/2007.

Art. 2º - O sistema deverá obedecer às características mínimas abaixo relacionadas:

I. Permitir o rastreamento individual e múltiplo em tempo real, de todas as embarcações draga vinculadas à mesma empresa rastreadora, identificando as características de cada uma através de consulta no monitor;

II. O sistema deve ser composto por rastreador GPS com comunicador do tipo híbrido: via telefônica (GSM/GPRS) e via satélite geoestacionário, que possa garantir o registro ininterrupto da embarcação quando a mesma estiver parada, operando na extração ou em qualquer movimento de deslocamento. Para a garantia da cobertura, o sistema de comunicação deverá ser híbrido (pelo menos uma das duas modalidades de comunicador devem estar funcionando) de modo que se uma modalidade de comunicação não tiver cobertura, outra entre imediatamente em funcionamento de modo a suprir o registro e evitar lacunas e falta de informação. Todas as áreas de extração deverão ter registros de posicionamento contínuos;

III. A atualização do posicionamento de cada embarcação draga de extração mineral deve ser realizada em intervalos máximos de 5 minutos, devendo a periodicidade da atualização ser discriminada durante a consulta. Na ausência de cobertura de sinal GSM o intervalo poderá aumentar para 60 minutos, ficando armazenado em histórico digital o posicionamento a cada 5 minutos até o primeiro pulso de transmissão via GSM, quando são descarregadas as informações armazenadas;

IV. O momento de início de operação do motor de sucção e de seu desligamento, independente da cobertura do sinal GSM, deve ser informado aos monitores por sinal diferenciado;

V. A empresa de rastreamento deverá ter os registros ininterruptos, durante as vinte quatro horas do dia, sendo necessário sistema de emergência (por exemplo: no break – um ou mais de um) compatível com as necessidades em caso de falha no sistema elétrico local;

VI. A memória do sistema não pode ser volátil e deve permitir download remoto do histórico do equipamento, sabendo por onde a embarcação transitou. O download remoto deve ser feito via monitor de fiscalização e por GSM ou DTMF ou GPRS ou, ainda, através de cabo serial ou USB;

VII. O sistema deverá manter o registro em arquivos digitais por até 180 dias, devendo ser acessado pela FEPAM, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Estadual, Polícia Federal, Brigada Militar, Marinha Brasileira / Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, Departamento Nacional de Produção Mineral, mediante uma senha ou código restrito de usuário controlador, de modo a se ter em tempo real localização e posição de quaisquer embarcações registradas e licenciadas para operar. Após este período os registros não estarão mais disponíveis para download e devem ser solicitados à central de controle da empresa rastreadora;

VIII. O sistema e o equipamento deverão localizar a embarcação draga de extração mineral instantaneamente e realizar o bloqueio e desbloqueio do sistema de sucção através do desligamento automático dos motores das bombas de recalque e sucção. Este bloqueio deve ser por controle remoto a qualquer momento por intermédio de método mecânico, elétrico ou eletrônico (exemplo: eletro-válvula, relé ou outro compatível) por intermédio da empresa rastreadora a partir da identificação do descumprimento da área licenciada pelo órgão ambiental;

IX. Permitir função de cerca eletrônica, cuja função seja gerar ocorrência quando a embarcação draga operar fora dos limites das áreas licenciadas para extração de sedimentos;

X. A cerca eletrônica é determinada pelos limites dos polígonos concedidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, distanciamento dos diques marginais e demais áreas de restrição à mineração, nos termos condicionados na Licença ambiental das áreas de extração de sedimentos;

XI. As ocorrências, durante a operação de extração, por rompimento da cerca eletrônica, deverão gerar automaticamente mensagens de alerta para o telefone de emergência da FEPAM através de celular via satélite, GSM, DTMF ou GPRS;

XII. Todos os equipamentos rastreadores de que trata esta Portaria devem ser dotados de bloqueador dos motores de extração , ativado automaticamente quando identificado o rompimento determinado nas cercas eletrônicas;

XIII. Detectar invasão do equipamento de rastreamento na embarcação através de sensores de arrombamento, sendo sinalizado imediatamente nos monitores de fiscalização ou centro de controle por meio visual e sonoro ocasionando o desligamento automático dos motores de extração;

XIV. Emissão de relatórios semanais via digital permitindo consultas por embarcação e data, além de relatório imediato sempre que houver eventos em desacordo com o licenciado para a lavratura do Auto de Infração Ambiental;

XV. Consulta por meio de mapas digitais ou base cartográfica, georreferenciados no datum horizontal WGS-84 e com precisão compatível com o Serviço de Posicionamento Padrão do sistema GPS –SPS (Standard Positioning Service – SPS), para identificação da posição atual e histórica de cada embarcação individualmente definida por data;

XVI.  Possuir uma função de dormência do GPS com motor desligado;

XVII. Possuir circuito inteligente de carregamento de bateria de backup com proteção de inversão de polaridade e proteção contra curto-circuito;

XVIII. Possuir bateria própria, com duração mínima de doze horas, recarregável automaticamente através do sistema elétrico da embarcação e bateria de reserva (backup);

XIX. Permissão de acesso às opções de menu do sistema ou de senha para acesso ao portal de consulta, conforme o tipo de usuário;

XX. A área de cobertura deve abranger toda a rede hidrográfica navegável do Rio Grande do Sul – Bacia do Guaíba (Lago Guaíba e Rios Jacuí, Taquari, Caí, Gravataí, Sinos, Vacacaí, Vacacaí Mirim e Rio Pardo), Bacia do Uruguai (Rios Uruguai, Ibicuí, Santa Maria, Ibicuí da Armada), Bacia do Jaguarão (Rio Jaguarão), Bacia do Rio Camaquã (Rio Camaquã), Bacia do Canal São Gonçalo (Canal São Gonçalo, Rio Piratini e Arroio Pelotas), além da Lagoa Mirim – somente parte brasileira, e Laguna dos Patos.

XXI. A prestadora de serviço de rastreamento e monitoramento de embarcações deverá ser: empresa formalmente constituída no Brasil, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para exploração do Serviço Limitado Especializado, com a finalidade de rastreamento e monitoramento de embarcações de dragagem.

.

Art. 3º - O sistema de rastreamento em questão será conectado a equipamento de bordo das embarcações via tempo real (on-line) para controle e fiscalização da FEPAM, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Marinha Brasileira (através da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul), Departamento Nacional de Produção Mineral.

Art. 4º - Somente poderão operar as dragas de extração mineral pertencentes às Classes I e II, definidas na Resolução do CONSEMA n° 116/2006, devidamente licenciadas com a devida adesão a sistema de rastreamento objeto desta Instrução Normativa.

Art. 5º - Considerando que a posição geográfica da draga rastreada é obtida através do Serviço de Posicionamento Padrão do sistema GPS –SPS (Standard Positioning Service), sujeito à um desvio padrão médio esperado de 15 metros, assim como, considerando a localização da antena receptora frente ao comprimento da embarcação, fica determinado que a embarcação draga de extração mineral só poderá operar a mineração a uma distância acrescentada de 15 metros em relação aos limites das cercas eletrônicas estabelecidas a partir da licença ambiental.

Parágrafo único - A embarcação draga de extração mineral licenciada que desejar operar a distâncias inferiores aos 15 metros dos limites das cercas eletrônicas deverá comprovar a contratação dos serviços de empresas rastreadoras, devidamente homologadas, que forneçam metodologias de posicionamento de precisão.

Art. 6° - A embarcação draga de extração mineral rastreada que transgredir as condições e restrições de sua licença ambiental ou as exigências impostas nesta Instrução Normativa estará sujeita à autuação dos órgãos de fiscalização e demais penalidades previstas em lei.

Parágrafo Único – A extração ilegal ou irregular por draga em área de extração mineral licenciada implicará, também, na autuação dos detentores do direito minerário.

Art. 7° - Somente poderão ser contratadas para prestação de serviços junto ao sistema de rastreamento das embarcações draga de extração mineral, as empresas homologadas pela FEPAM para as finalidades de que trata esta Instrução Normativa.

Art. 8º - Visando a homologação pela Fepam, as empresas prestadoras de serviço de rastreamento deverão protocolar a documentação contida no anexo I, da presente normativa.

Parágrafo Primeiro - Com vistas à adequação ao disposto nesta Instrução Normativa, as empresas rastreadoras já homologadas nos termos da Portaria FEPAM 065/2007 deverão apresentar a documentação contida no anexo I no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta, sob pena de ter sua homologação cassada.

Parágrafo Segundo - A divulgação da listagem de empresas homologadas será disponibilizada no sítio da FEPAM na rede mundial de computadores – www.fepam.rs.gov.br.

Art. 9º - As empresas prestadoras de serviço de rastreamento e monitoramento deverão apresentar a cada dois anos Auditoria Ambiental nos termos previstos no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei 11.520/2000), artigo 88 e seguintes, conforme Termo de Referência a ser disponibilizado no sítio da FEPAM.

Parágrafo Primeiro - Serão passíveis de autuação nos termos do artigo 82 do Decreto Federal nº 6514 de 22 de julho de 2008, as empresas prestadoras de serviço de rastreamento e monitoramento que emitirem relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso.

Parágrafo Segundo – Serão passíveis de desomologação, sem prejuízo de outras cominações legais, quando identificado que a empresa de rastreamento e monitoramento fornece equipamentos ou serviços de rastreamento de forma inferior às exigências desta Instrução Normativa e normas supervenientes.

Art. 10 - Cada empresa de rastreamento e monitoramento homologada deverá também fornecer obrigatoriamente à FEPAM as seguintes informações:

I. Listagem atualizada de todas as embarcações draga de extração mineral que estão com contrato de rastreamento vigente.

II. Comunicação imediata acerca de eventuais rompimentos ou não renovação do contrato de serviço de rastreamento com as embarcações draga de extração mineral.

Art. 11 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias as embarcações draga de extração mineral deverão estar equipadas e monitoradas por sistema de rastreamento e localização conforme as características previstas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Instrução Normativa:

I. Ao final do prazo estipulado no caput as empresas proprietárias de dragas deverão ter comunicado à FEPAM, por escrito e com documentação fotográfica, a instalação do equipamento, o modelo e o nome e os contratos com a empresa homologada que irá executar o monitoramento;

II. As empresas proprietárias de dragas que não atenderem o disposto no inciso I terão suas Licenças de Operação suspensas, até a comprovação de regularização.

Art. 12 - A senha de acesso ao sistema deverá ser informada  em  separado,  diretamente  à FEPAM através da Diretoria Técnica.

Art. 13 – A qualquer tempo, empresas de rastreamento e monitoramento poderão solicitar homologação, apresentando  memorial descritivo  de  seus  equipamentos  e  sistemas  tendo  a  FEPAM,  o  prazo  de  30 (trinta)  dias  após  a entrega, para a análise e publicação de sua decisão sobre a homologação no site www.fepam.rs.gov.br;

Art. 14 - Esta Instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria FEPAM 65/2007 e todas as disposições em contrário.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2013.

Carlos Fernando Niedersberg,

Diretor-Presidente da Fepam.

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA O PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DAS EMPRESAS RASTREADORAS JUNTO À FEPAM:

- Requerimento para homologação junto à FEPAM de empresa prestadora de serviço de rastreamento por satélite de embarcações draga de extração mineral, devidamente preenchido e assinado pelo Representante Legal da empresa no Brasil;

- Memorial descritivo dos equipamentos e sistema de rastreamento, que satisfaçam integralmente as exigências desta Instrução Normativa, assinado por responsável técnico.

- Memorial descritivo de todos os serviços de suporte oferecidos pela empresa, com comprovação da capacidade da empresa de atender a demanda de manutenção.